|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-1-5.doc |  |

LA LIAISON

- Introduction :

Définition :   La fonction de liaison est la fonction mécanique élémentaire jouée par tout organe qui lie ensemble différentes pièces d’un objet technique.

Un objet technique comporte la plupart du temps plusieurs pièces. Ces pièces ont besoin d’être maintenues ensemble pour qu’elles puissent accomplir leur fonction. La liaison peut se faire par simple contact, mais elle nécessite généralement l'utilisation d'une pièce intermédiaire que l'on nomme organe de liaison. Ces organes (vis, clous, rivets, colle, etc.) assure la liaison entre d'autres pièces.

- Les caractéristiques des liaisons

- Les types de liaisons

- Les degrés de liberté des liaisons

- Les caractéristiques des liaisons :

Il existe de nombreuses façons de lier ensemble des pièces dans un objet technique. Cependant, malgré la diversité des liaisons possibles, on décrit toujours une liaison à l'aide de quatre caractéristiques. Ces caractéristiques sont basées sur les quatre paires de caractéristiques existantes. Ainsi, une liaison peut être directe ou indirecte, démontable ou indémontable, rigide ou élastique, complète ou partielle.

  - La liaison directe :

Il n'y a pas d’organe de liaison entre les pièces à assembler. Ce sont des pièces de formes complémentaires qui assurent la liaison directe. Les pièces tiennent ensemble sans aide.

  - La liaison indirecte :

Les pièces ont besoin d'un organe de liaison pour tenir ensemble. Un ou plusieurs organes d’assemblage (vis, clou, colle, goupille, etc.) est nécessaire dans une liaison indirecte.

| Liaison directe | Liaison indirecte |
| --- | --- |

  - La liaison rigide :

Cette liaison ne permet aucune déformation de pièces assemblées. L’organe de liaison est rigide et il ne permet aucun changement de position des pièces qu’il relie.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-2-5.doc |  |

  - La liaison élastique :

Les surfaces des pièces liées ou l'organe de liaison sont déformables. Les pièces peuvent s’aplatir ou s’étirer pour assurer le fonctionnement de l’objet. Les liaisons élastiques sont utilisées pour amortir les chocs et les vibrations. On y retrouve souvent des ressorts ou des pièces en caoutchouc.

| Liaison rigide | Liaison élastique |
| --- | --- |

  - Liaison démontable (non permanente) :

Ce type de liaison permet de séparer plusieurs fois les pièces sans endommager les surfaces des pièces ni l’organe de liaison. Ce type de liaison est surtout utilisé pour une révision ou un remplacement de pièces. On retrouve souvent des vis et des écrous dans ce type de liaison.

  - Liaison indémontable (permanente) :

On ne peut pas séparer les pièces sans détériorer l’organe de liaison ou les surfaces des pièces. Il s'agit d'une liaison qui est irréversible.

| Liaison démontable | Liaison indémontable |
| --- | --- |

  - Liaison complète ou totale :

Lorsqu’il n’y a aucune possibilité de mouvement entre les pièces liées, la liaison est complète. Dans cette liaison, il n’y a pas de degré de liberté puisqu’aucun mouvement n’est permis.

  - Liaison partielle :

Une liaison est partielle lorsqu’il y a possibilité de mouvement entre les pièces. Ces liaisons sont classées suivant le nombre et la nature des mouvements relatifs. Les pièces d’une liaison partielle peuvent bouger les unes par rapport aux autres.

| Liaison complète | Liaison partielle |
| --- | --- |

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-3-5.doc |  |

Analyse des critères des liaisons

|  | Directe | Indirecte | Rigide | Elastique | Démontable | Indémontable | Complète | Partielle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gon avec axe |  | X | X |  | X |  |  | X |
| Butée à ressort |  | X |  | X | X |  |  | X |
| cannelure | X |  | X |  | X |  |  | X |
| Vis de fixation |  | X | X |  | X |  | X |  |
| soudure | X |  | X |  |  | X | X |  |

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-4-5.doc |  |

- Exemples de liaison :

Il existe plusieurs types de liaisons, selon les mouvements que peuvent avoir les pièces liées. Dans tous ces types de liaisons, à l'exception de la liaison d'encastrement, une des pièces est guidée par l'autre. Ce sont les mouvements possibles de la pièce guidée qui déterminent le type de liaison.

| Liaison encastrement : Il n’y a aucun mouvement entre les pièces liées. Châssis | Liaison pivot glissant : La pièce guidée peut avoir un mouvement de rotation et de translation selon le même axe. Verrou |
| --- | --- |
| Liaison pivot : La pièce guidée peut avoir un mouvement de rotation selon un seul axe. Roulement | Liaison rotule : La pièce guidée peut avoir un mouvement de rotation dans plusieurs directions. Rotule |
| Liaison appui plan : La pièce guidée peut avoir un mouvement de translation sur un plan et avoir un mouvement de rotation perpendiculaire à ce plan. Objet sur table | Liaison ponctuelle : La pièce guidée peut avoir un mouvement de translation sur un plan et avoir un mouvement de rotation sur chaque axe. Patin à bille |
| Liaison glissière : La pièce guidée peut avoir un mouvement de translation selon un seul axe. Rail | Liaison hélicoïdale : La pièce guidée peut avoir un mouvement hélicoïdal. Vis à billes roulée avec écrou cylindrique |

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-5-5.doc |  |

- Les degrés de liberté des liaisons :

Définition :   Les degrés de liberté sont les six mouvements indépendants possibles entre les pièces dans un objet technique.

Dans un objet technique, la fonction liaison peut permettre ou empêcher certains mouvements entre les pièces. Si un organe est totalement libre, c’est-à-dire qu’il n’est lié à aucun autre organe, on considère qu'il peut se déplacer dans l'espace en translation et en rotation selon les trois axes du plan cartésien (x, y et z). Cette liberté de mouvement correspond aux 6 degrés de liberté qui permettent 12 mouvements possibles.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-1-11.doc |  |

- Les liaisons en Analyse Fonctionnelle :

  - Liaison pivot (pivot glissant + ponctuelle) :

La liaison pivot est assurément la plus rencontrée dans les systèmes mécaniques. Elle guide en rotation une pièce en ne permettant qu'une rotation autour de l'axe de la liaison. La définition de cette liaison doit préciser la position de son axe, c'est-à-dire d'une droite comme pour le pivot glissant. En effet pour une porte, de la position des gonds dépend le sens d'ouverture; de même un hayon de voiture est guidé par un pivot de direction horizontale placé en haut. S'il était en bas on obtiendrait une porte fourragère. La seule précision de la direction est donc insuffisante.

Les réalisations les plus courantes sont basées sur le complément d’un contact cylindrique par un arrêt axial : il s’agit souvent d’un plan normal à l’axe (pivot glissant + appui plan : solution hyperstatique); dans ce cas on distingue les pivots à cylindre prépondérant (cas d’une liaison de roue par palier lisse comme sur brouette) ou plan prépondérant (cas d’un couvercle). L'idéal étant l'association d'un pivot glissant avec une liaison ponctuelle.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-2-11.doc |  |

  - Liaison glissière (pivot glissant + ponctuelle) :

La liaison glissière assure 5 degrés de liaison en ne permettant que le mouvement de translation dans la direction de la liaison. La définition de cette liaison doit préciser cette direction. Plusieurs approches sont possibles pour réaliser cette liaison :

• à partir d’un appui plan (3 degrés de liaison) : on adjoint un second plan de contact sécant avec le premier ou, plus simplement, un axe de guidage latéral (liaison linéaire rectiligne) parallèle au plan,

• à partir d’une liaison pivot glissant (4 degrés de liaison) : une liaison ponctuelle condamnant la rotation suffit ; on parle d'anti-rotation (généralement 2 points opposés).

On pourra considérer, à un niveau plus technologique, la bilatéralité de cette liaison. Pour exemple, les tiroirs d’une commode sont guidés de façon bilatérale, alors que la voie de chemin de fer offre une liaison unilatérale dans le sens vertical.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-3-11.doc |  |

  - Liaison ponctuelle ou Sphère/Plan :

La liaison ponctuelle décrit un contact entre deux solides qui se réduit à un point.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-4-11.doc |  |

  - Liaison linéaire rectiligne ou Cylindre/Plan :

Cette liaison est obtenue lorsqu'elle présente un ensemble de points de contact alignés dont les normales sont toutes parallèles. Idéalement elle est l'association de 2 ponctuelles. Elle présente 2 degrés de liaison : la translation perpendiculaire au plan tangent (soit suivant la direction des normales) et toute rotation d'axe perpendiculaire au plan des normales de contact.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-5-11.doc |  |

  - Liaison linéaire annulaire ou Sphère/Cylindre :

La liaison linéaire annulaire est obtenue lorsque le contact est réparti suivant un ensemble de points coplanaires et dont les normales de contact concourent. Cet ensemble est un cercle si on dispose une sphère dans un cylindre de même diamètre. Alors les normales de contact se rencontrent au centre de la sphère qui se confond avec le cercle des points de contact.

Cette liaison s'oppose aux deux translations transversales (radiales par rapport au cylindre de l'exemple). Tous les autres mouvements sont libres. La définition complète de cette liaison doit préciser la position du centre et la direction de la ligne suivie par ce centre.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-6-11.doc |  |

  - Liaison rotule ou Sphère/Sphère :

La liaison rotule s'identifie facilement par ses degrés de libertés: elle lie complètement deux pièces en translation mais les laisse libres en rotation. Elle comporte donc 3 degrés de liaisons (les 3 translations) et 3 degrés de liberté (les 3 rotations). Elle est l'association de ponctuelles non coplanaires dont les normales concourent en un même point qui constitue le centre de cette liaison. Le cas le plus simple est celui de deux sphères mâle et femelle. La définition de cette liaison doit préciser la position de son centre. Aucune direction n'est privilégiée du point de vue du comportement.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-7-11.doc |  |

  - Liaison Pivot glissant ou Cylindre/Cylindre :

Elle s'obtient lorsque tous les points de contact appartiennent à un ou plusieurs cylindres coaxiaux. Les normales de contact rencontrent toutes l’axe de ces cylindres qui deviennent naturellement l’axe de la liaison. C’est la seule direction caractéristique.

Les leviers de vitesse des 2CV et des 4L sont liés à la planche de bord par un pivot glissant. Cette liaison se comporte comme deux liaisons linéaires annulaires. Elle dispose de 4 degrés de liaison puisqu'elle lie les deux translations et les deux rotations transversales. Les degrés de liberté sont la translation et la rotation axiale.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-8-11.doc |  |

  - Liaison appui plan ou Plan/Plan :

La liaison appui plan, appelée aussi liaison plane, présente 3 degrés de liaison. Ils forcent le mouvement à rester dans un plan. Les deux translations et la rotation dans ce plan sont libres. Cette liaison s'obtient naturellement en plaquant deux surfaces planes l'une sur l'autre. Plus généralement, il suffit que le contact entre deux solides s'effectue en au moins 3 points non alignés (et pas obligatoirement coplanaires) et de normales de même direction. Elle constitue la base des liaisons dites prismatiques. La direction commune des normales aux contacts élémentaires donne la direction principale de la liaison.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-9-11.doc |  |

  - Liaison hélicoïdale (hélice) :

Le coulissement d'un arbre cannelé se modélise par une liaison glissière. Si on enroule les cannelures autour de l'arbre, on se trouve en présence d’une vis dans son écrou. On parle alors de liaison hélicoïdale.

Ce qui caractérise cette liaison, c’est l’existence d'un mouvement combiné : la rotation est simultanée à la  translation dans un rapport qu’on appelle le pas de vis, d’hélice ou de filet. De ce fait, il s’agit d’un seul et même degré de liberté. La liaison dispose donc de 5 degrés de liaison, dont les 2 translations et les 2 rotations transversales.

La définition de cette liaison doit préciser la position de son axe, le sens de l'hélice et la valeur du pas.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-10-11.doc |  |

  - Liaison rotule à doigt :

La liaison sphérique à doigt dispose de 4 degrés de liaisons. Elle lie les 3 translations et une rotation, laissant libres les 2 autres rotations.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'une rotule dotée d'un doigt faisant obstacle à une rotation. Elle apparaît sous cette forme, uniquement en tant que guidage, comme pour les des leviers de commande de boîte de vitesses ou de manette de jeu vidéo, où la rotation autour de l'axe du manche est bloquée.

On la trouve plus couramment — avec pièce interposée — dans le joint de cardan. Elle constitue alors un organe technologique de transmission mécanique.

La définition de cette liaison doit préciser son centre, comme pour la rotule, et la direction de la rotation interdite, qui peut évoluer pendant le fonctionnement du mécanisme.

|  |  | DOCUMENT RESSOURCE | LIAISON 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RC | N° info : RC-RESSOURCE-LIAISON-11-11.doc |  |

  - Liaison complète ou encastrement :

C'est le cas de deux pièces complètement solidaires. Cette liaison est parfois appelée encastrement. Elle ne présente en théorie aucune direction particulière. Sur le plan cinématique elle est sans intérêt puisque les pièces sont sans mouvement relatif possible. Cependant sur le plan technologique elle pose de vrais problèmes.

Son identification est toutefois fondamentale dans la modélisation cinématique des mécanismes puisqu'elle permet la définition des classes d'équivalence. Cette liaison n'a pas de représentation définie. Le raccordement de deux lignes d'un schéma suffit à l'identifier.

Lorsque le doute est possible, on peut la représenter par un secteur angulaire plein (symbole identique à une soudure d'angle en dessin technique).

  - Liaison nulle :

L'absence de contact ne contraint aucun mouvement entre deux pièces.

Si sur le plan cinématique sa considération est sans intérêt, dans l'étude d'un mécanisme elle est implicitement prise en compte montrant qu'entre deux pièces données rien de plus ne vient perturber le comportement imposé par l'ensemble des autres liaisons.